台北市北投區文化國小自然與生活科技學習領域貴子坑戶外教學學習單

站別：氣象站    年段：高年級      班級：___年___班 姓名：_________

前言：

台灣氣象觀測業務早在1885年開始，迄今已有一百多年歷史。地面氣象觀測站中通常會有各種不同的觀察設備，它們的設置及使用也有一定的方法。你對這些設置都已經熟悉了嗎？現在就來考考自己。

- 影響天氣變化的項目包含哪些？

氣溫、雨量、風力、風向、雲量等

- 百葉箱的門開向哪一側?為什麼?

在北半球應開向北側，南半球應開向南側，以免當箱門開啟時陽光長驅直   入影響觀測，而赤道附近地區恐怕就得南北兩面都開門，隨季節的更迭決定開門方向。

- 百葉箱中通常有哪些氣象觀測儀器?

百葉箱內可安置乾溼計、最高最低溫度計、溫溼自記儀等。

- 百葉箱的設置要注意哪些事項?

由於希望能量測到真正的近地面大氣狀況，百葉箱必須能滿足下列條件：(1) 內部的溫度分布均勻；(2) 內部的溫度與箱外氣溫相同；(3) 能容納放置的儀器；(4) 使用輻射熱影響最小的材質。百葉箱底部離地面超過1公尺，再配合觀測坪植草，目的就是要避免地面散熱及水分蒸散對觀測的干擾；採用木質並漆成白色是為了盡量防止吸收太陽輻射；四周的百葉也是為了兼顧通風要求與防止陽光射入箱內。通常專業的百葉箱頂端還會裝置抽風馬達，以增強箱內空氣對流。

- 通常氣象觀測坪長寬各約幾公尺?

觀測坪之面積視安置氣象儀器多少而定，通常南北向長約10M ，東西向寬約 8M 。